ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик послуг з ремонту «ДБН А.2.2-3:2014. Ремонт приладів лабораторного хімічного контролю ВП ХАЕС», очікуваної вартості закупівлі

Контроль повітряного середовища, допуск при виконанні робіт за нарядами, контроль газового середовища турбогенератора, визначення масової частки розчиненого водню системи охолодження обмотки статора турбогенератора, контроль вмісту кисню на азотно-кисневій станції, контроль вмісту водню на електролізній установці, контроль вологості парогенераторів, визначення об’ємної частки вологи у кисні медичному газоподібному здійснюється переносними приладами газового контролю. Виконання вимірювань є обов’язковими, згідно Регламенту і відповідно до інструкцій з експлуатації на технологічне обладнання Хмельницької АЕС. Сигналізатори-аналізатори ДОЗОР, сигналізатори – експлозиметри СТХ, аналізатор розчиненого водню МАРК, термогігрометр ТГЦ, Testo 435-2, вимірювач вологості газів РМ880 – це прилади, які безпосередньо використовуються для виконання даних вимірювань.

Сім робочих місць потребують працездатних, повірених переносних приладів газового контролю. Недостатня кількість (відсутність резерву) та непрацездатність необхідних газоаналізаторів може призвести до невиконання (або тривалої затримки по часу) важливих вимірювань, які є складовою безпечної та стабільної роботи.

Аналізатори кисню використовуються для виконання вимірювань нормованого показника якості (масової концентрації кисню) робочих середовищ першого та другого контурів (живильної води та теплоносія) при різних станах роботи енергоблоку (вимоги СОУ НАЕК 171:2018, СОУ НАЕК 191:2020). Контроль якості робочих середовищ забезпечує надійну та економічну експлуатацію устаткування, що контактує з ними.

Непрацездатність лабораторних приладів ВХЛ ХЦ може призвести до  неможливості контролю технологічних середовищ, невиконання вимог НД.

Технічні та якісні характеристики закупівлі послуги «ДБН А.2.2-3:2014. Ремонт приладів лабораторного хімічного контролю ВП ХАЕС»  визначені у відповідних додатках до тендерної документації та встановлені відповідно до вимог і положень нормативних і виробничих документів ДП «НАЕК «Енергоатом» та ВП ХАЕС згідно з чинними нормами, стандартами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки.

Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника з урахуванням затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі.

Послуга з ремонту «ДБН А.2.2-3:2014. Ремонт приладів лабораторного хімічного контролю ВП ХАЕС» (код ДК021:2015  50410000-2 Послуги з ремонту і технічного обслуговування вимірювальних, випробувальних і контрольних приладів).

Закупівля в електронній системі закупівель: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-02-15-012040-a