| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, очікуваної вартості предмета закупівлі |
| --- |
| 1 | Назва предмета закупівлі | Виконання будівельних робіт по об’єкту: «Реконструкція. Модернізація САРЗ турбіни К-1000-60/3000 на енергоблоці № 3 Рівненської АЕС для участі в нормованому первинному регулюванні частоти в ОЕС України в м. Вараш Рівненської обл.» (код ДК 021:2015 (CPV): 45000000-7). |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі зазначені в тендерній документації, складені відповід-но до норм чинного законодавства, проектно-кошторисної документації, розробленої АТ КНДПКІ «Енергопроект» згідно з договором № 3821169 від 16.04.2021 р. на підставі: Концептуальне технічне рішення КТР-М.1234.03-250.16 «Модернізація систем та обладнання енергоблоків АЕС для участі у первинному регулюванні частоти та активної потужності при паралельній роботі в складі ОЕС України у відповідності з вимогами СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.156:2009, СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.159:2009, СОУ-Н ЕЕ ЯЕК 04.160:2009», узгоджене Держатомрегулювання України 25.04.2016 р.; Концептуальне технічне рішення 152-17/19-ТР-ЦТАВ «Про модернізацію систем та обладнання енергоблоків № 3,4 ВП РАЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти та потужності при паралельній роботі в складі ОЕС України»; «Повідомлення № 1 про зміни до концептуального технічного рішення 152-17/19-ТР-ЦТАВ «Про модернізацію систем та обладнання енергоблоків № 3,4 ВП РАЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти та потужності при паралельній роботі в складі ОЕС України», погоджене Держатомрегулювання листом № 15-21/01/5987-3928 від 09.04.2021; «Повідомлення № 2 про зміни до концептуального технічного рішення 152-17/19-ТР-ЦТАВ «Про модернізацію систем та обладнання енергоблоків № 3,4 ВП РАЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти та потужності при паралельній роботі в складі ОЕС України», погоджене Держатомрегулювання листом № 15-21/01/3310-3620 від 01.03.2022; «Повідомлення № 3 про зміни до концептуального технічного рішення 152-17/19-ТР-ЦТАВ «Про модернізацію систем та обладнання енергоблоків № 3,4 ВП РАЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти та потужності при паралельній роботі в складі ОЕС України», погоджене Держатомрегулювання листом № 15-21/01/5071-5870 від 25.04.2022; «Програма реаізації заходів модернізації енергоблоків АЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти в ОЕС України» затверджена 13.08.2018 р. першим віцепрезидентом – технічним директором ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ»; Наказ від 19.12.2018 р. № 1294 «Про організацію виконання Програми реалізації заходів модернізації енергоблоків АЕС для участі у нормованому первинному регулюванні частоти в ОЕС України». Метою модифікації систем та обладнання є приведення енергоблоку № 3 ВП РАЕС у відповідність до вимог Кодексу системи передачі (затверджено Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 № 309 «Про затвердження Кодексу системи передачі») для забезпечення участі АЕС у НПРЧ по функціям загального та нормованого первинного регулювання частоти та активної потужності при паралельній роботі в складі об’єднаної енергосистеми (ОЕС) України. ПТК ЕЧ САРЗТ призначений для реалізації схем автоматичного регулювання параметрів та захисту турбоагрегату типу К-1000-60/3000 з реалізацією функцій електронного автомату безпеки (ЕАБ), електронного регулятора швидкості (ЕРШ). ЕЧ САРЗТ є автоматизованою системою, розрахованою на тривале функціонування в режимі реального часу. ЕЧ САРЗТ призначена для управління турбіною в режимах нормальної експлуатації (пуск та зупин турбіни, робота в регулювальному діапазоні навантажень) та й у разі виникнення порушень нормальної експлуатації. ЕЧ САРЗТ не здійснює управління обладнанням, яке бере участь в регулюванні реактивністю і аварійному відводі тепла реакторної установки при проектних і запроектних аваріях. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено на підставі кошторисної документації, визначеної з урахуванням кошторисних норм України у будівництві, затверджених наказом №281 від 01.11.2021р. Міністерства розвитку громад та територій України |